| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis/Einheit EUR | Summe EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Liefern und Verlegen von m² Wandpaneele FP___ Wandsandwichelement, bestehend aus einer äußeren und einer inneren Stahl-Deckschale, die über einen wärmedämmenden, Mineralwollkern (Raumgewicht ca. 90kg/m³ oder 120kg/m³) schubsteif miteinander verbunden sind. Forderung: bauaufsichtlich zugelassen und güteüberwacht Baustoffklasse: Euro-Class A2-s1, d0 (nichtbrennbar) Elementdicke: ___ mm Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: nach EN 14509 mit Fuge: je nach Elementstärke, _____ W/m²(K (siehe Typenblatt MW-Dämmpaneel FP); Baubreite: 1150 mm Verbindung: doppelte Nut und Federverbindung, bei Fertigung auf optimale Passgenauigkeit ausgefräst Oberflächen: Außenseite: verz. Stahlblech 0,6 mm, polyesterlackbeschichtet 25 µm, RAL _____; liniert Innenseite: verz. Stahlblech 0,5 mm, DU-Beschichtung 10 - 15 µm, RAL 9002; liniert Statisches System: Mehrfeldträger Pfettenabstand: ca. x,00 m Elementlänge: bis x,00 m Liefern und vertikal / horizontal gegen eine bauseitige Stahl-/Holzriegelkonstruktion gemäß Zulassung, den Fachregeln des IFBS montieren. Die Wandelemente sind auf der Unterkonstruktion mit bauaufsichtlich zugelassenen, nichtrostenden Befestigungsmaterialien zu befestigen. Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Passschnitte sowie Dicht-, Verbindungs- und Befestigungsmaterialien. Anzubietendes Fabrikat und Typ wie beschrieben: ROMA FP___ |  |  |
| 2 |  | VARIANTE: Paneele mit 25/ 25 µm Beschichtung Liefern und Verlegen von m² Wandpaneele FP___ Wandsandwichelement, bestehend aus einer äußeren und einer inneren Stahl-Deckschale, die über einen wärmedämmenden, Mineralwollkern (Raumgewicht ca. 90kg/m³ oder 120kg/m³) schubsteif miteinander verbunden sind. Forderung: bauaufsichtlich zugelassen und güteüberwacht Baustoffklasse: A2-s1,d0, nichtbrennbar Elementdicke: ___ mm Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: nach EN 14509: je nach Elementstärke, _____ W/m²(K (siehe Typenblatt MW-Dämmpaneel FP); Baubreite: 1150 mm Verbindung: doppelte Nut und Federverbindung, bei Fertigung auf optimale Passgenauigkeit ausgefräst Oberflächen: Außenseite: verz. Stahlblech 0,6 mm, polyesterlackbeschichtet 25 µm, RAL ____; liniert Innenseite: verz. Stahlblech 0,6 mm, polyesterlackbeschichtet 25 µm, RAL ____; liniert Liefern und vertikal / horizontal gegen eine bauseitige Stahl-/Holzriegelkonstruktion gemäß Zulassung, den Fachregeln des IFBS montieren. Die Wandelemente sind auf der Unterkonstruktion mit bauaufsichtlich zugelassenen, nichtrostenden Befestigungsmaterialien zu befestigen. Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Passschnitte sowie Dicht-, Verbindungs- und Befestigungsmaterialien. Anzubietendes Fabrikat und Typ wie beschrieben: ROMA FP___ |  |  |
| 3 |  | m Tropfprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien, Dichtbänder und Verschnitt Blechdicke: 0,75 mm Abwicklung: ca. 290 mm Kantungen: 4 |  |  |
| 4 |  | m Attika-Abdeckung, 2-teilig, aus verzinktem Grundprofil, Blechdicke: 1,0 mm Abwicklung: ca. 202 mm Kantungen: 2 und Attikaprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe, Blechdicke: 0,75 mm Abwicklung: ca. 430 mm Kantungen: 6 liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien, Dichtbänder und Verschnitt |  |  |
| 5 |  | m Außeneckprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt Blechdicke: 0,6 mm Abwicklung: ca. 240 mm Kantungen: 3 |  |  |
| 6 |  | m Inneneckprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt Blechdicke: 0,6 mm Abwicklung: ca. 240 mm Kantungen: 3 |  |  |
| 7 |  | U-Einfassprofil für Wandöffnungen aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt Blechdicke: 0,6 mm Abwicklung: ca. 222 mm Kantungen: 4 |  |  |