| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis/Einheit EUR | Summe EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Liefern und Verlegen von m² Wandpaneele P___ Wandsandwichelement, bestehend aus einer äußeren und einer inneren Stahl-Deckschale, die über einen wärmedämmenden, Polyurethan-Hartschaumkern (Raumgewicht ca. 40kg/m³) schubsteif miteinander verbunden sind. Forderung: bauaufsichtlich zugelassen und güteüberwacht Baustoffklasse: Euro-Class B-s2, d0 bzw. B-s3, d0 (schwerentflammbar) Elementdicke: ___ mm Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: nach EN 14509 mit Fuge: _____ W/m²(K (siehe Typenblatt PU-Dämmpaneel P) Baubreite: 1150 mm Verbindung:: doppelte Nut und Federverbindung, bei Fertigung auf optimale Passgenauigkeit ausgefräst Oberflächen: Außenseite: verz. Stahlblech 0,6 mm, polyesterlackbeschichtet 25 µm, RAL xxxx; liniert Innenseite: verz. Stahlblech 0,5 mm, DU-Beschichtung 10 - 15 µm, RAL 9002; liniert Statisches System: Mehrfeldträger Pfettenabstand: ca. x,00 m Elementlänge: bis x,00 m Liefern und vertikal gegen eine bauseitige Stahl-/Holzriegelkonstruktion gemäß Zulassung, den Fachregeln des IFBS montieren. Die Wandelemente sind durch eine von außen sichtbare Befestigung auf der Unterkonstruktion mit bauaufsichtlich zugelassenen, nichtrostenden Befestigungsmaterialien in Durchschraubtechnik zu befestigen. Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Passschnitte sowie Dicht-, Verbindungs- und Befestigungsmaterialien. Anzubietendes Fabrikat und Typ wie beschrieben: ROMA P___ |  |  |
| 2 |  | VARIANTE: Paneele mit 25/ 25 µm Beschichtung Liefern und Verlegen von m² Wandpaneele P___ Wandsandwichelement, bestehend aus einer äußeren und einer inneren Stahl-Deckschale, die über einen wärmedämmenden, Polyurethan-Hartschaumkern (Raumgewicht ca. 40kg/m³) schubsteif miteinander verbunden sind. Forderung: bauaufsichtlich zugelassen und güteüberwacht Baustoffklasse: Euro-Class B-s2, d0 bzw. B-s3, d0 (schwerentflammbar) Elementdicke: 120 mm Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: nach EN 14509 mit Fuge: _____ W/m²(K (siehe Typenblatt PU-Dämmpaneel P) Baubreite: 1150 mm Verbindung:: doppelte Nut und Federverbindung, bei Fertigung auf optimale Passgenauigkeit ausgefräst Oberflächen: Außenseite: verz. Stahlblech 0,6 mm, polyesterlackbeschichtet 25 µm, RAL xxxx; liniert Innenseite: verz. Stahlblech 0,6 mm, polyesterlackbeschichtet 25 µm, RAL xxxx; liniert Liefern und vertikal gegen eine bauseitige Stahl-/Holzriegelkonstruktion gemäß Zulassung, den Fachregeln des IFBS montieren. Die Wandelemente sind durch eine von außen sichtbare Befestigung auf der Unterkonstruktion mit bauaufsichtlich zugelassenen, nichtrostenden Befestigungsmaterialien in Durchschraubtechnik zu befestigen. Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Passschnitte sowie Dicht-, Verbindungs- und Befestigungsmaterialien. Anzubietendes Fabrikat und Typ wie beschrieben: ROMA P___ |  |  |
| 3 |  | m Tropfprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien, Dichtbänder und Verschnitt Blechdicke: 0,75 mm Abwicklung: ca. 290 mm Kantungen: 4 |  |  |
| 4 |  | m Attika-Abdeckung, 2-teilig, aus verzinktem Grundprofil, Blechdicke: 1,0 mm Abwicklung: ca. 202 mm Kantungen: 2 und Attikaprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe, Blechdicke: 0,75 mm Abwicklung: ca. 430 mm Kantungen: 6 liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien, Dichtbänder und Verschnitt |  |  |
| 5 |  | m Außeneckprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt Blechdicke: 0,6 mm Abwicklung: ca. 240 mm Kantungen: 3 |  |  |
| 6 |  | m Inneneckprofil aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt Blechdicke: 0,6 mm Abwicklung: ca. 240 mm Kantungen: 3 |  |  |
| 7 |  | U-Einfassprofil für Wandöffnungen aus verz., beschichtetem Stahlblech in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt Blechdicke: 0,6 mm Abwicklung: ca. 222 mm Kantungen: 4 |  |  |